Strumentazione

- 1 Puntatore laser (green 200 mW – 532 nm) con portata 40 km.

Sopra è visibile un piccolo schema sulla visibilità del fascio laser verde (532 nm) emesso da vari tipi di puntatori, e percepibile nella completa oscurità, in assenza di nuvole o nebbia. La distanza percorsa da questo tipo di laser è osservabile ad elevate distanze e può essere utilizzato non solo per verificare la posizione nel cielo di oggetti celesti, ostacoli o velivoli, ma anche per determinare la loro distanza. Normalmente un puntatore laser con una potenza di 15 mW è sufficiente per poter raggiungere gli aerei di linea a quote di crociera e determinare la loro posizione con buona approssimazione. Il raggiungimento di una determinata distanza non è data solo dalla potenza del diodo laser utilizzato, ma anche dal diametro del fascio emesso. Normalmente il diametro del fascio è di 1.1 mm, ma aumenta in proporzione alla potenza, raggiungendo anche i 2 mm di diametro. L'uso di questi puntatori, è comunque non consentito in Italia se questi posseggono una potenza superiore ai 15 mW e se vengono utilizzati in maniera tale da creare difficoltà o disturbo al traffico aereo. Puntare un aereo di linea in fase di decollo o di atterraggio è un'azione pericolosa che può causare abbagli o disturbi nella cabina di pilotaggio e minare la sicurezza stessa del volo. L'uso che ognuno di noi ne fa è a discrezione della propria coscienza.

- Varie Mappe del cielo.

- 1 Navigatore Satellitare TomTomGo

- Tablet: Il tablet è in grado di fornire geo-localizzazione e dati relativi alla componente magnetica terrestre. Esso è fornito di numerose applicazioni utili per il lavoro di indagine del gruppo di ricerca.

- 1 PC Portatile con software di tracciamento satellitare in "Real Time".

- Software per l'elaborazione elettronica delle immagini.

- Software di tracciamento satellitare.

- Software per Audio-Editing.

- Software digitali per rilevazione delle variazioni geomagnetiche e tracciamento GPS.

- Scheda di acquisizione video (analogica e/o digitale).

- Monitoraggio elettromagnetico ambientale + Software: strumentazione presente all’interno della nostra postazione di monitoraggio in grado di rilevare emissioni ELF, situata a Cecchina (Albano Laziale – RM).

- Ricetrasmittenti a corto raggio (3-5 km).

- Ricetrasmettitori a lungo raggio (42 km).

- 1 Torcia 52 led (con montatura a casco); La tecnologia a diodi led ha migliorato sia la durata che l’efficienza dei sistemi di illuminazione a pile. Anche questa torcia ha la capacità di diffondere una luce intensa in una vasta area. La particolarità di questo oggetto è che permette di essere alloggiato sulla fronte per mezzo di un casco a cinte elastiche lasciando liberi gli arti superiori in maniera tale da poter utilizzare in contemporanea altre strumentazioni.

- 1 Torcia 56 led (con montatura a casco) alta luminosità: Come per la torcia a 52 led, ma dotata di led ad alta luminosità.

- 1 torcia 40 led (con montatura a casco): Come per la torcia a 52 led, ma dotata di led ad alta luminosità.

- 1 torcia 12 led (con montatura a casco): Come per la torcia a 52 led, ma dotata di led ad alta luminosità.

- 1 torcia le da 0,5 watt senza batterie ma con dinamo incorporata.

- 1 Microfono unidirezionale ad alto guadagno con parabola di focalizzazione ad alto rendimento e mini registratore incorporato + cuffie. Questo apparecchio consente di udire i suoni ambientali di intensità molto bassa altrimenti non udibili. È equipaggiato di una parabolica unidirezionale in grado di isolare ed individuare le fonti sonore in maniera precisa. La parabola permettere inoltre di schermare tutti i suoni ambientali che non si trovano nella direzione di puntamento. Sopra l’impugnatura è presente un monocolo (8x) per la visione diretta della zona che si sta ascoltando. Oltre a queste caratteristiche l’apparecchio permette di registrare e riascoltare i suoni percepiti (per circa 10 secondi). L’ascolto avviene tramite una cuffia professionale insonorizzata.

- 1 Termometro professionale digitale con sonda (°C o °F): Termometro che rileva la temperature comprese tra -50°C e +300°C. La sonda in metallo (lunga 25 cm), permette di essere utilizzata anche per rilevare la temperatura del terreno. Può essere programmata ad emettere un “bip” quando si raggiunge una determinata temperatura.

- 1 Termometro Analogico + Igrometro (Umidità in %), utilizzabile anche all'aperto.

- 1 Astrolabio.

- 1 Distanziometro laser 6x25 “CE-LRF 600”, con portata fino a 600 metri. Provvisto di “funzione pioggia”.

- Scorta di batterie ricaricabili e caricabatterie.

- 1 Microfono a spilla Wireless con portata 20-30 metri (FM – VHF).

- 1 Trifield-Meter in grado di rilevare: campi elettrici (da 0 a 100 Kv/metro), radiofrequenza e microonde (da 0,01 a 3mW/cm2), campi magnetici (da 0 a 100 milligauss).

- 1 filtro IR-Pass Hoya R72 (720nm) con banda passante stretta.

- 1 filtro IR-Pass Rocolax IR1K (1000nm) con banda passante stretta.

- 1 filtro Skylight 58 mm.

  - 1 CCTV Camera Sony con CCD da 1/3 di pollice e sensibilità 256x (0,00001 lux). Formato immagine: PAL: 976（H）x 582（V) / NTSC: 976（H）x 494（V）L’amplificazione per le riprese notturne rende visibile una parte dello spettro NIR (Infrorosso Prossimo al visibile). La CCTV camera fornisce un’immagine a colori anche di notte al pieno della sensibilità (Full-Color).

- 1 Adattatore per Telescopi con diametro di 31,8mm o 2 pollici.

- 1 Tele-Extender portaoculari con attacco T-Ring.

- 1 T-Ring per adattare la fotocamera ai telescopi.

- Lenti Raynox per Macro-Fotografia (58mm).

- 1 Cavalletto con portata massima di 3 kg.

- 1 Fotocamera digitale Canon EOS 100D + scatto elettronico.

- 1 Obiettivo Canon 70-300 EF-MF.

- 1 Obiettivo Canon 18-55 EF-MF.

- 1 Obiettivo Tamron 18-200 EF-MF.

- Internet Mobile.

- 1 Microscopio USB digitale Celestron (20x-400x) per eventuale analisi di materiali raccolti.

- 1 Registratore Audio (Stereofonico) Sony, dotato di attacco per cuffie o per microfono esterno. Registra in formato MP3 ed è collegabile al PC per scaricare le registrazioni acquisite. E' estremamente leggero e possiede una capacità di registrazione di 289 ore (1 GB). La batteria permette fino a 11 ore di registrazione ininterrotte. Particolarmente adatto nelle escursioni e durante le serate osservative (anche all'aperto).

- Treppiedi di varia grandezza.

- Telescopio Meade ETX-70 Motorizzato con autoguida, completo di accessori e pulsantiera.

- 1 CCTV Camera micro Wireless, autoalimentata con ricevitore a 4 canali, portata 200 metri.

- Drone DJI Phantom 3, con accessori e software dedicato – portata 2-4 km.

- PIX4D Mapper per digitalizzazione cartografica con Drone.

- Software per realizzare modelli tridimensionali partendo da semplici foto (tecnologia SFM).

Aggiornato al Febbraio 2016.